## Slide 1: ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

## Slide 2: Модель «Клиент-сервер»
Клиент
Клиент
Клиент
Сервер
Сервер (от англ. server – обслуживающий) – компьютер, предоставляющий доступ к собственным ресурсам другим компьютерам и/или управляющий распределением ресурсов сети.
Клиент (рабочая станция) – компьютер, использующий ресурсы сервера.
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 3: Классификация сетей
По архитектуре
По территориальной распространенности
По скорости передачи данных
По типу среды передачи данных
Компьютерные сети могут быть классифицированы по разным основаниям:
по территориальной распространённости
по архитектуре
по скорости передачи данных
по назначению
по типу среды (каналов) передачи данных и др.
По архитектуре
По территориальной распространенности
По скорости передачи данных
По типу среды передачи данных
По скорости передачи данных
Скорость передачи данных по сети – это количество бит данных, которые могут быть переданы за одну секунду.
Пропускная способность – это максимальная скорость передачи данных.
Низкоскоростные сети (до 10 Мбит/с)
Среднескоростные сети (до 100 Мбит/с)
Высокоскоростные сети (свыше 100 Мбит/с)
По архитектуре
По территориальной распространенности
По скорости передачи данных
По типу среды передачи данных
По территориальной распространенности
Локальные сети или LAN (англ. Local Area Network) – сети, состоящие из близко располо-женных компьютеров в одном или нескольких зданиях.
Глобальные сети или WAN (англ. Wide Area Network) – сети, охватывающие большие терри-тории и включающие большое число компьютеров.
По архитектуре
По территориальной распространенности
По скорости передачи данных
По типу среды передачи данных
По архитектуре
Одноранговые сети
Все компьютеры работают независимо друг от друга и имеют равные права.
Достоинства
Сохраняет работоспособность сети при любом количестве и сочетании её участников.
Недостатки
Сложно обслуживать: руково-дить доступом к ресурсам, защищать от вирусных атак, устанавливать и обновлять прог-раммное обеспечение и т. п.
Сети с выделенным сервером
Один/несколько компьютеров являются серверами, а все остальные – клиентами.
Достоинства
На сервере проще организовать доступ к данным только клиентам с соответствующими правами.
Недостатки
Неработоспособность сервера может привести к неработо-способности всей сети.
По архитектуре
По территориальной распространенности
По скорости передачи данных
По типу среды передачи данных
По типу среды (каналов) передачи данных
Проводные (кабельные) – средой передачи данных являются кабели.
Беспроводные – средой передачи являются радиоволны в опреде-лённом частотном диапазоне.
Витая пара
Коаксиальный кабель
Оптоволоконный кабель
Notes: Комментарии
Интерактивные элементы – 4 «закладки». По щелчку – появляется описание выбранной классификации
Возврат – щелчок по центральной части или выбор другой «закладки»

## Slide 4: Сетевой протокол
Сетевой протокол – совокупность особых соглашений и техничес-ких процедур, которые регулируют порядок и способ осуществле-ния связи между компьютерами, объединёнными в сеть.
!
Большинство современных компьютерных сетей осуществляет передачу данных на основе стека (набора) протоколов под названием TCP/IP (англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol — протокол управления передачей/межсетевой протокол).

## Slide 5: Передача данных по сети
TCP
Данные разделяют на пакеты (части)
Все пакеты нумеруются
1
2
3
4
IP
Каждый пакет дополняется IP-адресами получателя и отправителя, контрольным битом
В Интернете пакеты одного сообщения могут передаваться разными маршрутами
Пакеты принимаются из сети
1
2
3
4
Пакеты сортируются
Данные собираются в единое целое

## Slide 6: Как устроен Интернет
Глобальная сеть – сеть, предназначенная для объединения большого числа отдельных компьютеров и локальных сетей, расположенных на значительном удалении (сотни и тысячи километров) друг от друга.
!
Глобальные сети ориентированы на обслуживание неограниченного круга пользователей. Самый впечатляющий пример глобальной сети – Интернет.
Интернет – глобальная компьютерная сеть, в которой много-численные научные, корпоративные, государственные и другие сети, а также персональные компьютеры отдельных пользователей соединены между собой каналами передачи данных.
!

## Slide 7: Адрес компьютера в сети
Каждый компьютер в сети получает свой уникальный IP-адрес, который представляет собой 32-битный идентификатор:
В большинстве случаев используется более удобная запись IP-адреса в виде четырёх разделённых точками десятичных чисел – от 0 до 255.
Наряду с цифровыми IP-адресами в Интернете действуют более удобные и понятные для пользователей символьные адреса – доменные имена.
Каждый компьютер, подключаемый к Интернету, получает IP-адрес, но при этом, он может не иметь доменного имени.

## Slide 8: IP-адресация
IP-адрес
Маска
Интернет является сетью сетей, система IP-адресации учитывает эту структуру. IP-адрес состоит из двух частей, одна из которых определяет адрес сети, а вторая – адрес самого узла в этой сети.
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Деление адреса на части определяется маской – 32-битным числом, в двоичной записи которого сначала стоят единицы, а потом — нули.
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первая часть IP-адреса, соответствующая единичным битам маски, относится к адресу сети. Вторая часть IP-адреса, соответствующая нулевым битам маски, определяет числовой адрес узла в сети.
IP-адрес
Маска
Адрес сети
Адрес узла сети
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к IP-адресу узла и маске.
Адрес сети
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 9: Домен
ДОМЕНЫ 1-ГО УРОВНЯ
Домен 1-го уровня
Домен 2-го уровня
Домен 3-го уровня
Система доменных имён DNS (Domain Name System) имеет древовидную структуру. Узлы этой структуры называются доменами.
Доме́н (от фр. dominion – область) – узел в дереве имён, вместе со всеми подчинёнными ему узлами, иначе говоря, это именованная ветвь или поддерево в дереве имён.
!
school-collection.edu.ru
Административные | Географические
gov правительство | ru Россия
edu образование | by Белоруссия
org организация | uk Великобритания
com коммерческие | aq Антарктида