## Slide 1
05.12.2017 г
Тема:
Компьютерные сети.
Адресация в Internet.

## Slide 2
Цель урока:
-повторить и закрепить тему глобальная сеть интернет;
-изучить структуру адресов глобальной сети интернет и освоить основные алгоритмы определения адресов сети и узлов .

## Slide 3
Адрес документа в Интернете состоит из следующих частей:
  протокол, чаще всего http (для Web-страниц)
  или ftp (для файловых архивов)
  знаки ://, отделяющие протокол от остальной части адреса
  доменное имя (или IP-адрес) сайта
  каталог ( папка) на сервере, где находится файл
  имя файла
  Пример адреса:
  http://testedu.ru/test/istoriya/11-klass.docx/

## Slide 4
При подключении компьютера к сети в параметрах настройки протокола TCP/IP должны быть указаны : IP-адрес компьютера и маска сети.
IP-адрес уникально идентифицирует узел (компьютер) в сети. Первая часть IP-адреса обозначает адрес сети, вторая часть – адрес узла (номер компьютера).
    Маска сети показывает, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети.

## Slide 5
IP-адрес и маска состоят из четырех десятичных чисел, разделенных точками (каждое из этих чисел находится в интервале 0…255)
IP-адрес: 192.168.123.132
Маска: 255.255.255.0
Десятичные IP-адреса и маски преобразовываются в 32-разрядные двоичные числа, разделенные точками на 4 группы – «октеты»
192.168.123.132
 11000000.10101000.01111011.10000100
255.255.255.0
 11111111.11111111.11111111.00000000

## Slide 6
В маске сети:
всегда впереди стоят «1», а в конце «0» Например, 255.255.224.0 11111111.11111111.11100000.00000000
старшие биты (слева), имеющие значение «1» отведены в IP-адресе компьютера для адреса сети;
младшие биты (справа), имеющие значение «0» отведены в IP-адресе компьютера для адреса компьютера в сети;
от количества «0» в маске зависит, сколько компьютеров можно подключить к данной сети.

## Slide 7
Алгоритм№1
вычисления адреса (номера) компьютера в сети:
Перевести каждое из чисел в маске и IP-адресе в двоичную систему .(25510 = 111111112)
Отсчитать в маске сети количество нулевых бит.
Отсчитать такое же количество последних бит в IP-адресе и перевести это число в десятичную систему.

## Slide 8
IP-адрес: 192.168.123.42
11000000.10101000.01111011.00101010
Маска: 255.255.255.192
11111111.11111111.11111111.11000000
Где стоят «1» – адрес сети
Где стоят «0» – адрес компьютера
6 последних бит – адрес компьютера
1010102 = 4210 – адрес (номер) компьютера в сети
Пример:

## Slide 9
Алгоритм №2 вычисления адреса сети:
Перевести каждое из чисел в IP-адресе и маске в двоичную систему.
Выполнить поразрядную конъюнкцию (умножить бит на бит) IP-адреса компьютера в сети и его маски, перевести каждый октет в десятичную систему.
Пример (сразу из двоичной системы)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Адрес сети: 192.168.123.0
*

## Slide 10
Алгоритм №3
определения числа компьютеров в сети
Перевести в двоичную систему десятичные маску подсети.
Отсчитать в маске количество нулевых бит n.
Количество компьютеров в сети K = 2n – 2

## Slide 11
Пример:
Маска сети: 255.255.254.0
25410 = 111111102
254.0  11111110.00000000
Общее количество нулевых бит – 9
Число компьютеров: 29 – 2 = 512 – 2 = 510

## Slide 12
Задача 1. Определите номер компьютера в сети, если
маска подсети = 255.255.255.128 и
IP-адрес компьютера = 112.154.133.208
Решение:
Переведем в двоичную систему:
Маска: 255.255.248.0 11111111.11111111.11111111.10000000 (7 бит)
IP-адрес: 112.154.133.208 1110000.10011010.10000101.11010000
Отсчитаем последних 7 бит и переведем в десятичную систему: 10100002 = 8010

## Slide 13
Задача 2 По заданным
IP-адрес: 224.23.252.131 Маска: 255.255.240.0
Определите адрес сети?
Решение:
Переведем в двоичную систему:
IP-адрес: 224.23.252.131 11100000.00010111.11111100.10000011
Маска: 255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000
Умножим бит на бит  адрес сети: 11100000.00010111.11110000.00000000
Переведем в десятичную: 224.23.240.0
*0
*1

## Slide 14
Задача №3 Для подсети используется маска 255.255.255.128. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?
Решение:
Переведем последнее число в маске в двоичную систему:
12810 = 100000002 – содержит 7 нулевых бит
27 – 2 = 128 – 2 = 126